PJ60-BD半导体检查显微镜

仪器简介：

1、采用了离合器驱动的手动XY载物台，平台面积450mmX220mm，在反射光照明模式下，操作员可

在150mmX150mm的范围内移动载物台。搭载了欧米特OMT-1.5D软件，可电动控制物镜转盘切

换倍数和软件控制双向联控，提高了检查精度和速度。各种观察方法下都能得到清晰锐利与高对

比度的显微图像。附件齐全,配置完善 ,可灵活进行系统组合与功能拓展。人机工程学设计，拥有

坚实可靠的系统结构。

2、显微镜采用长工作距离复消色差APO物镜，2X/NA0.06/WD34, 5X/NA0.15/WD45, 10X/NA0.3/WD34, 20X/NA0.3/WD31 （可选50X物镜NA0.45,WD20.1和100X物 镜NA0.80,WD6）。超长的工作距离带来更自由的操作空间。特别适合半导体探针，点墨，擦拭，清洁等工站使用

3.全新采用半复消技术，集明场、斜照明、偏光等多种观察方式，任何观察下都 能呈现清晰锐利的显微图像，可根据实际应用，进行功能选择，是工业检 测的有效工具。

4.全新的操作系统机构，采用人机工程学设计，最大限度减轻操作者的使用疲劳，模块化的部件设计，可对系统功能进行自由组合，满足工业检测与金相分析的专业领域需求。

| 型 号 | PJ60-BD |
| --- | --- |
| 光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
| 光学放大倍数 | 50倍-500倍(可选1000倍) |
| 数码放大倍数 | 150倍-1500倍（21.5寸显示器）搭配100倍物镜倍数可达3000倍 |
| 工业相机 | 1200万1/1.8寸彩色索尼工业芯片（可选630万和2000万像素） |
| 观察筒 | 角度可调，正像，无限远铰链三通观察筒，瞳距调节：50mm~76mm，两档分光比双目:三目=100：0 |
| 目镜 | 高眼点大视野目镜PL10X23mm，视度可调 |
| 明暗场物镜 | 无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 5X NA0.15 WD15 |
|  | 无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 10X NA0.30 WD8.4 |
|  | 无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 20X NA0.40 WD11.9 |
|  | 无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 50X NA0.75 WD3.0 |
|  | 无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 100X NA0.90 WD1.0 (可选) |
|  | 无限远长工作距明暗场全复消色差金相物镜 50X NA0.55 WD8.0 (可选) |
|  | 无限远长工作距明暗场全复消色差金相物镜 100X NA0.80 WD2.8 (可选) |
| 物镜转换器 | 电动明暗场6孔转换器（带DIC插槽），物理按钮和软件双控. |
| 机架 | 透反射用机架, 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程35mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置100-240V宽电压系统，采用数字调光，具有光强设定与复位功能 |
| 载物台 | 6英寸平台，平台面积 450*240mm，移动行程：158mmX158mm机械平台，X、Y方向同轴调节；含快速移动装置 |
| 聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜（N.A.0.9） |
| 反射照明器 | 明暗场反射照明器，带可变孔径光阑，视场光阑，中心可调，带滤色片插槽，带起偏镜/检偏镜插槽， |
| 灯室 | 5W可调LED灯室，透、反射通用，预定中心 |
| 摄像接口 | 摄影摄像附件：0.65X，C型接口，可调焦（可选0.5X/1X） |
| 偏光组件 | 起偏镜插板，360°旋转式检偏镜插板 |
| 电脑 | 品牌电脑和显示器 |
| 测量软件 | 测量软件，软件控制电动物镜转盘，拍照，录像，测量，扫码上传，实时图像拼接，景深融合 |
| 标尺 | 高精度型测微尺，格值0.01mm |

| 型 号 | PJ60-B |
| --- | --- |
| 光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
| 光学放大倍数 | 50倍-500倍(可选1000倍) |
| 数码放大倍数 | 150倍-1500倍（21.5寸显示器）搭配100倍物镜倍数可达3000倍 |
| 工业相机 | 1200万1/1.8寸彩色索尼工业芯片（可选630万和2000万像素） |
| 观察筒 | 角度可调，正像，无限远铰链三通观察筒，瞳距调节：50mm~76mm，两档分光比双目:三目=100：0 |
| 目镜 | 高眼点大视野目镜PL10X23mm，视度可调 |
| 明场物镜 | 无限远长工作距明场半复消色差金相物镜 5X NA0.15 WD15 |
|  | 无限远长工作距明场半复消色差金相物镜 10X NA0.30 WD8.4 |
|  | 无限远长工作距明场半复消色差金相物镜 20X NA0.40 WD11.9 |
|  | 无限远长工作距明场半复消色差金相物镜 50X NA0.75 WD3.0 |
|  | 无限远长工作距明场半复消色差金相物镜 100X NA0.90 WD1.0 (可选) |
|  | 无限远长工作距明场全复消色差金相物镜 50X NA0.55 WD8.0 (可选) |
|  | 无限远长工作距明场全复消色差金相物镜 100X NA0.80 WD2.8 (可选) |
| 物镜转换器 | 电动明暗场6孔转换器（带DIC插槽），物理按钮和软件双控. |
| 机架 | 透反射用机架, 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程35mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置100-240V宽电压系统，采用数字调光，具有光强设定与复位功能 |
| 载物台 | 6英寸平台，平台面积 450*240mm，移动行程：158mmX158mm机械平台，X、Y方向同轴调节；含快速移动装置 |
| 聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜（N.A.0.9） |
| 反射照明器 | 明场反射照明器，带可变孔径光阑，视场光阑，中心可调，带滤色片插槽，带起偏镜/检偏镜插槽， |
| 灯室 | 5W可调LED灯室，透、反射通用，预定中心 |
| 摄像接口 | 摄影摄像附件：0.65X，C型接口，可调焦（可选0.5X/1X） |
| 偏光组件 | 起偏镜插板，360°旋转式检偏镜插板 |
| 电脑 | 品牌电脑和显示器 |
| 测量软件 | 测量软件，软件控制电动物镜转盘，拍照，录像，测量，扫码上传，实时图像拼接，景深融合 |
| 标尺 | 高精度型测微尺，格值0.01mm |

| 型 号 | PJ60-APO |
| --- | --- |
| 光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
| 光学放大倍数 | 50倍-500倍(可选1000倍) |
| 数码放大倍数 | 150倍-1500倍（21.5寸显示器）搭配100倍物镜倍数可达3000倍 |
| 工业相机 | 1200万1/1.8寸彩色索尼工业芯片（可选630万和2000万像素） |
| 观察筒 | 角度可调，正像，无限远铰链三通观察筒，瞳距调节：50mm~76mm，两档分光比双目:三目=100：0 |
| 目镜 | 高眼点大视野目镜PL10X23mm，视度可调 |
| 95mmAPO 长距离 物镜 | 无限远长工作距明场金相物镜 2X NA0.06 WD34 |
|  | 无限远长工作距明场金相物镜 5X NA0.15 WD45 |
|  | 无限远长工作距明场金相物镜 10X NA0.3 WD34 |
|  | 无限远长工作距明场金相物镜 20X NA0.3 WD31 |
| 物镜转换器 | 电动明暗场6孔转换器（带DIC插槽），物理按钮和软件双控. |
| 机架 | 透反射用机架, 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程35mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置100-240V宽电压系统，采用数字调光，具有光强设定与复位功能 |
| 载物台 | 6英寸平台，平台面积 450*240mm，移动行程：158mmX158mm机械平台，X、Y方向同轴调节；含快速移动装置 |
| 聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜（N.A.0.9） |
| 反射照明器 | 明暗场反射照明器，带可变孔径光阑，视场光阑，中心可调，带滤色片插槽，带起偏镜/检偏镜插槽， |
| 灯室 | 5W可调LED灯室，透、反射通用，预定中心 |
| 摄像接口 | 摄影摄像附件：0.65X，C型接口，可调焦（可选0.5X/1X） |
| 偏光组件 | 起偏镜插板，360°旋转式检偏镜插板 |
| 电脑 | 品牌电脑和显示器 |
| 测量软件 | 测量软件，软件控制电动物镜转盘，拍照，录像，测量，扫码上传，实时图像拼接，景深融合 |
| 标尺 | 高精度型测微尺，格值0.01mm |