TL1801A单目生物显微镜
一、仪器简介：
TL1800系列生物显微镜配置消色差物镜或半平场消色差物镜,大视野目镜，具有成像清晰，视野广阔，操作方便等特点，可广泛应用于医疗卫生、化验等领域，是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。
二、性能特点:

▲ 配大视野目镜,半平场消色差物镜和消色差物镜，视场大而且清晰

▲ 粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置，微动格值:2μm

▲  6V 20W卤素灯照明,亮度可调.

三、标准配置

| 型号 | TL1801A | TL1801B |
| --- | --- | --- |
| 目镜 | 大视野WF10X(Φ18mm) |
| 物镜 | 消色差 4X/0.10 | 半平场消色差 4X/0.10 |
|  | 消色差 10X/0.25 | 半平场消色差 10X/0.25 |
|  | 消色差 40X/0.65(弹簧) | 半平场消色差 40X/0.65(弹簧) |
|  | 消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 半平场消色差 100X/1.25(弹簧,油) |
| 目镜筒 | 单目镜(倾斜30˚) |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. |
| 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
| 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:160mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) |
| 阿贝聚光镜 | N.A.1.25可上下升降 |
| 滤色片 | 蓝滤色片 |
|  | 磨砂玻璃 |
| 集光器 | 卤素灯适用 |
| 光源 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 |