XSP-2CA双目生物显微镜

一、用途与特点： 
    本显微镜可广泛用于生物学、细菌学、组织学、药物化学等研究工作，在医疗中可进行临床试验，在学校实验室可供教学之用。

仪器采用可升降的阿贝聚光镜组，使会聚光调节范围更大、本机器采用LED冷光源光路。行星式的同轴粗、微动调焦装置，使调焦既舒适平稳又可作精细微调；带有读数标尺的双层机械移动平台，它的同轴纵、横向调节手轮，使操作更简便。

- 仪器规格：

| 技术规格 | 型号 |
| --- | --- |
|  | XSP-2CA | XSP-2CBA |
| 观察头 | 双目头（55mm-75mm） | ● |  |
|  | 三目头（55mm-75mm） |  | ● |
| 目镜 | WF10X/18 | ● | ● |
|  | WF16X/11 | ● | ● |
| 物镜 | 4X 干镜 数值孔径0.10NA 工作距离37.5mm | ● | ● |
|  | 10×干镜数值孔径0.25NA 工作距离7.31mm | ● | ● |
|  | 40× 弹簧干镜 数值孔径0.65NA 工作距离0.63mm | ● | ● |
|  | 100× 弹簧油镜 数值孔径1.25NA 工作距离0.18mm | ● | ● |
| 总放大倍数 | 40-1600X | ● | ● |
| 转换器 | 内倾式四孔物镜转换器 | ● | ● |
| 机械筒长 | 160 mm | ● | ● |
| 双层机械载物台 | 125×120mm 移动范围：76×50 mm 游标：0.1 mm | ● | ● |
| 调焦机构 | 同轴粗微调带调焦手轮及齐焦锁定，调节范围：25 mm 微调格值： 0.002 mm | ● | ● |
| 阿贝聚光镜 | NA 1.25 带可变光阑及滤色片（磨砂玻璃） 升降调节20 mm | ● | ● |
| 照明系统 | 带可变光阑明场透射照明 亮度可调 LED冷光源（可升级为充电式） | ● | ● |
| 电源 | 110-220V/50-60Hz | ● | ● |
| 可供附件 | 300万、500万像素CMOS摄像头 辅助物镜：0.5X 1X |

特点

▲195消色差校正系统 
为了提高XSP-2CA的光学性能，TEELEN采用最新设计的195消色差物镜。此物镜的宽带镀膜大大提高了图像对比度，即使是观察染色较弱的切片也无需担心成像质量。

▲ 目镜 
标准配置的高眼点设计的WF10X/18mm目镜，双目视度可调，使双目观察更加容易，还可安装测量和计算用的分划板。另外，目镜筒上的卡槽设计可将目镜锁紧定位，避免掉出，方便学生操作。

▲观察筒 
45°倾斜的铰链式镜筒。瞳距调节范围为55~75mm。即使长时间观察，也能确保使用者操作舒适，无疲劳感。
超大视场（18mm）使搜索更迅速、更便捷。三目镜筒可轻松安装显微摄影摄像装置，并有0：100分光比。

▲照明 
集光镜装有螺纹旋入的滤色片盖，能将滤色片盖，能将滤色片固定，防止滑落。
两种照明方式供选择：3W LED或选配6V/12W卤素灯

▲聚光镜 
全柯拉照明的XSP-2CA聚光镜高度可自由调节，即使是对较厚的计数板也能进行观察，保证您获得最好的照明质量。

▲机械移动载物台 
长行程（75 x 50mm）、大面积（125 x 120mm）、防腐、X、Y向转动手轮松紧度可调、耐磨等设计增强了载物台的实用性，并有左/右操作两种载物台可供选择。

▲防霉设计 
防霉结构设计及加工过程的防霉处理，确保高温高湿环境下产品使用性能的稳定性，并延长显微镜及其物镜的使用寿命。